## Slide 1
ROBOT POMPIER
AUTONOME
Détection et extinction automatique d'incendies
basées sur ESP32 et capteurs infrarouges
ÉQUIPE PROJET
KHALIL BEN ALI
HEDI HADDAOUI . ALI AMMARI
ESP32 — Microcontrôleur principal
5 capteurs IR — Détection 360°
Pompe + Servo — Extinction active
HC-SR04 — Évitement d'obstacles
Epi sousse· 2025–2026
1 / 27

## Slide 2
PLAN DE LA PRÉSENTATION :
Sommaire
01
Introduction & Problématique
Contexte, motivation, objectifs
02
Cahier des Charges
Spécifications fonctionnelles et techniques
03
Architecture Matérielle
Composants, schéma de connexion
04
Architecture Logicielle
Diagramme de flux, algorithme principal
05
Implémentation Arduino / ESP32
Code source, bibliothèques utilisées
06
Tests & Validation
Résultats expérimentaux, mesures
07
Difficultés & Solutions
Problèmes rencontrés et approches
08
Conclusion & Perspectives
Bilan et améliorations futures
Robot Pompier Autonome
2 / 27

## Slide 3
01
Introduction & Problématique
Contexte, motivation, objectifs
Robot Pompier Autonome
3 / 27
Contexte et Motivation
Problématique
Les incendies représentent l'une des menaces les plus destructrices pour les vies humaines et les biens matériels. L'intervention humaine dans des environnements enflammés est extrêmement dangereuse et souvent trop tardive.
Comment concevoir un système robotique autonome capable de détecter et d'éteindre automatiquement un incendie, sans risque pour l'intervention humaine ?
2.5M+
incendies par an
dans le monde
38 000
pompiers blessés
chaque année (USA)
100%
autonome
sans opérateur humain

## Slide 4
01
Introduction & Problématique
Contexte, motivation, objectifs
Robot Pompier Autonome
4 / 27
Détecter automatiquement une source de feu dans toutes les directions
Naviguer de manière autonome vers la source et éviter les obstacles
Activer un système d'extinction (pompe à eau + servo-moteur)
Afficher les données environnementales en temps réel sur LCD
Objectifs du Projet
2.5M+
incendies par an
dans le monde
38 000
pompiers blessés
chaque année (USA)
100%
autonome
sans opérateur humain
Contexte et Motivation

## Slide 5
PLAN DE LA PRÉSENTATION :
Sommaire
01
Introduction & Problématique
Contexte, motivation, objectifs
02
Cahier des Charges
Spécifications fonctionnelles et techniques
03
Architecture Matérielle
Composants, schéma de connexion
04
Architecture Logicielle
Diagramme de flux, algorithme principal
05
Implémentation Arduino / ESP32
Code source, bibliothèques utilisées
06
Tests & Validation
Résultats expérimentaux, mesures
07
Difficultés & Solutions
Problèmes rencontrés et approches
08
Conclusion & Perspectives
Bilan et améliorations futures
Robot Pompier Autonome
5 / 27

## Slide 6
Robot Pompier Autonome
6 / 27
Spécifications Fonctionnelles
02
Cahier des Charges
Spécifications fonctionnelles et techniques
RF01
CRITIQUE
Détection de feu
Détecter un incendie dans un rayon de ~50 cm via capteurs IR (FC, FL, FR, BL, BR)
RF02
CRITIQUE
Navigation autonome
Se déplacer librement, avancer en mode recherche, tourner vers la source détectée
RF03
ÉLEVÉE
Évitement d'obstacles
Détecter tout obstacle à moins de 20 cm et effectuer une manœuvre d'évitement automatique
RF04
CRITIQUE
Système d'extinction
Activer la pompe et effectuer un balayage servo 10°–170° pour couvrir la zone de feu
RF05
NORMALE
Affichage LCD temps réel
Afficher température et humidité (DHT22) sur écran LCD I2C 16×2 toutes les 2 secondes
RF06
ÉLEVÉE
Arrêt de sécurité
Couper la pompe dès que le capteur central FC ne détecte plus de feu

## Slide 7
Robot Pompier Autonome
7 / 27
Spécifications Techniques
02
Cahier des Charges
Spécifications fonctionnelles et techniques
PERFORMANCE & MESURES
Paramètre | Valeur | Unité
Vitesse de recherche (searchSpeed) | 160 | PWM / 255
Vitesse de rotation (turnSpeed) | 180 | PWM / 255
Seuil détection obstacle | 20 | cm
Angle balayage servo | 10 → 170 | degrés
Fréquence lecture DHT22 | 1 | toutes 2 s
Tension alimentation moteurs | 6–9 | V DC
Fréquence PWM servo | 50 | Hz
CONTRAINTES TECHNIQUES
Microcontrôleur
ESP32 — architecture 32 bits, 240 MHz, Wi-Fi/BT intégré
Pont en H
L298N — contrôle bidirectionnel 2 moteurs DC avec PWM
Capteurs feu
5× IR (LOW actif) — FC, FL, FR, BL, BR — GPIO 32–36
Capteur distance
HC-SR04 ultrasonique — TRIG GPIO5, ECHO GPIO18
Servo-moteur
SG90 — GPIO 19, 500–2400 µs, fréquence 50 Hz
Pompe à eau
Relais GPIO 4 — activation PUMP_ON = HIGH
Environnement
DHT22 GPIO 15 — température + humidité relative
Affichage
LCD I2C 16×2 — adresse 0x27, bibliothèque LiquidCrystal_I2C

## Slide 8
PLAN DE LA PRÉSENTATION :
Sommaire
01
Introduction & Problématique
Contexte, motivation, objectifs
02
Cahier des Charges
Spécifications fonctionnelles et techniques
03
Architecture Matérielle
Composants, schéma de connexion
04
Architecture Logicielle
Diagramme de flux, algorithme principal
05
Implémentation Arduino / ESP32
Code source, bibliothèques utilisées
06
Tests & Validation
Résultats expérimentaux, mesures
07
Difficultés & Solutions
Problèmes rencontrés et approches
08
Conclusion & Perspectives
Bilan et améliorations futures
Robot Pompier Autonome
8 / 27

## Slide 9
Robot Pompier Autonome
9 / 27
Vue Globale du Système
03
Architecture Matérielle
Composants, schéma de connexion
ESP32
Microcontrôleur
Principal
PWM 0–255
Moteurs DC
× 2
Relais + Pompe
GPIO 4
HC-SR04
TRIG 5 / ECHO 18
Servo SG90
GPIO 19
LCD I2C
16×2
Adresse 0x27
DHT22
GPIO 15
5× Capteurs IR
FC FL FR BL BR
IN1/2/3/4 + ENA/ENB
L298N
Pont en H

## Slide 10
Robot Pompier Autonome
10 / 27
Brochage Complet ESP32 (GPIO)
03
Architecture Matérielle
Composants, schéma de connexion

## Slide 11
PLAN DE LA PRÉSENTATION :
Sommaire
01
Introduction & Problématique
Contexte, motivation, objectifs
02
Cahier des Charges
Spécifications fonctionnelles et techniques
03
Architecture Matérielle
Composants, schéma de connexion
04
Architecture Logicielle
Diagramme de flux, algorithme principal
05
Implémentation Arduino / ESP32
Code source, bibliothèques utilisées
06
Tests & Validation
Résultats expérimentaux, mesures
07
Difficultés & Solutions
Problèmes rencontrés et approches
08
Conclusion & Perspectives
Bilan et améliorations futures
Robot Pompier Autonome
11 / 27

## Slide 12
Robot Pompier Autonome
12 / 27
04
Architecture Logicielle
Diagramme de flux, algorithme principal
Diagramme de Flux — Algorithme Principal
SETUP()
Init moteurs, servo, LCD, capteurs
LOOP() — Mise à jour LCD (DHT22)
Lire 5 capteurs IR
Feu détecté sur FC ?
STOP moteurs
Activer pompe + balayage servo
OUI
NON →
Feu sur FL/FR/BL/BR ?
Rotation vers la source
(gauche ou droite)
NON →
Distance obstacle < 20 cm ?
Évitement obstacle
(tourner à droite, 600 ms)
Avancer en mode recherche
(searchSpeed = 160)

## Slide 13
PLAN DE LA PRÉSENTATION :
Sommaire
01
Introduction & Problématique
Contexte, motivation, objectifs
02
Cahier des Charges
Spécifications fonctionnelles et techniques
03
Architecture Matérielle
Composants, schéma de connexion
04
Architecture Logicielle
Diagramme de flux, algorithme principal
05
Implémentation Arduino / ESP32
Code source, bibliothèques utilisées
06
Tests & Validation
Résultats expérimentaux, mesures
07
Difficultés & Solutions
Problèmes rencontrés et approches
08
Conclusion & Perspectives
Bilan et améliorations futures
Robot Pompier Autonome
13 / 27

## Slide 14
Robot Pompier Autonome
14 / 27
05
Implémentation Arduino / ESP32
Code source, bibliothèques utilisées
Structure du Code Source
Bibliothèques utilisées
ESP32Servo.h
Contrôle servo-moteur SG90 (50 Hz)
Wire.h
Communication I2C (LCD)
LiquidCrystal_I2C.h
Affichage LCD 16×2 (adresse 0x27)
DHT.h
Lecture température/humidité DHT22
Fonctions Implémentées
setup()
Initialisation de tous les composants
loop()
Boucle principale de contrôle (20 ms)
moveForward()
Avancer avec vitesse PWM configurable
moveLeft/Right()
Rotation gauche/droite avec turnSpeed
stopMotors()
Arrêt immédiat des 2 moteurs DC
sweepServo()
Balayage 10°–170° en mode extinction
getDistance()
Mesure ultrasonique HC-SR04 (pulseIn)
avoidObstacle()
Manœuvre d'évitement obstacle détecté
updateLCD()
Refresh affichage Temp + Humidité

## Slide 15
Robot Pompier Autonome
15 / 27
05
Implémentation Arduino / ESP32
Code source, bibliothèques utilisées
Extraits de Code Annotés
// Boucle principale — Logique de décision
void
loop
() {
updateLCD();
bool
fireFC
= (digitalRead(SENSOR_FC) == LOW);
if
(fireFC) {
stopMotors();
digitalWrite(RELAY_PUMP, HIGH);
sweepServo();
} else if
(fireFL || fireFR ...) {
// Rotation vers la source
} else {
// Recherche + évitement
}
}
}
if (!fireFC) break;
}
// Retour 170° → 10°
}
// Mesure ultrasonique HC-SR04
long
getDistance
() {
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
long dur = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 25000);
return (dur==0) ? 999 : dur*0.034/2;
// Balayage servo pendant extinction
void
sweepServo
() {
for
(int i=10; i<=170; i+=2) {
myservo.
write
(i);
delay(15);

## Slide 16
Robot Pompier Autonome
16 / 27
05
Implémentation Arduino / ESP32
Code source, bibliothèques utilisées
Logique de Détection par Capteurs IR
FC | FL | FR | BL | BR | ACTION DU ROBOT | POMPE
LOW | – | – | – | – | ARRÊT + Balayage servo 10°–170° | ON
HIGH | LOW | – | – | – | Rotation gauche (turnSpeed=180) | OFF
HIGH | – | LOW | – | – | Rotation droite (turnSpeed=180) | OFF
HIGH | – | – | LOW | – | Rotation gauche | OFF
HIGH | – | – | – | LOW | Rotation droite | OFF
HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | Avancer + ultrasonique actif | OFF
LOW = feu détecté (signal actif bas) · – = état non concerné · FC est le capteur prioritaire

## Slide 17
PLAN DE LA PRÉSENTATION :
Sommaire
01
Introduction & Problématique
Contexte, motivation, objectifs
02
Cahier des Charges
Spécifications fonctionnelles et techniques
03
Architecture Matérielle
Composants, schéma de connexion
04
Architecture Logicielle
Diagramme de flux, algorithme principal
05
Implémentation Arduino / ESP32
Code source, bibliothèques utilisées
06
Tests & Validation
Résultats expérimentaux, mesures
07
Difficultés & Solutions
Problèmes rencontrés et approches
08
Conclusion & Perspectives
Bilan et améliorations futures
Robot Pompier Autonome
18 / 27

## Slide 18
06
TESTS &
VALIDATION
Résultats expérimentaux, mesures de performance
et validation des fonctionnalités
19 / 27

## Slide 19
Robot Pompier Autonome
20 / 27
Résultats des Tests Fonctionnels
06
Tests & Validation
Résultats expérimentaux, mesures
Test | Condition | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut
Détection FC | Feu à 30 cm, axe central | Arrêt + pompe ON | Arrêt + pompe ON | ✓ OK
Détection FL | Feu à gauche 45° | Rotation gauche | Rotation gauche | ✓ OK
Détection FR | Feu à droite 45° | Rotation droite | Rotation droite | ✓ OK
Évitement obstacle | Obstacle à 15 cm | Tourne droite 600 ms | Tourne droite ~620 ms | ✓ OK
Balayage servo | Feu centré détecté | Sweep 10°→170°→10° | Sweep complet ~2.5 s | ✓ OK
Arrêt pompe | Feu éteint (FC = HIGH) | Pompe OFF immédiat | Pompe OFF <50 ms | ✓ OK
Affichage DHT22 | Temp 25°C, Hum 55% | Affichage LCD mis à jour | Affichage correct 2s | ✓ OK
Aucun feu | Environnement sans feu | Avance + scan US actif | Navigation normale | ✓ OK
Tous les tests ont été validés avec succès — Taux de réussite : 100%

## Slide 20
PLAN DE LA PRÉSENTATION :
Sommaire
01
Introduction & Problématique
Contexte, motivation, objectifs
02
Cahier des Charges
Spécifications fonctionnelles et techniques
03
Architecture Matérielle
Composants, schéma de connexion
04
Architecture Logicielle
Diagramme de flux, algorithme principal
05
Implémentation Arduino / ESP32
Code source, bibliothèques utilisées
06
Tests & Validation
Résultats expérimentaux, mesures
07
Difficultés & Solutions
Problèmes rencontrés et approches
08
Conclusion & Perspectives
Bilan et améliorations futures
Robot Pompier Autonome
22 / 27

## Slide 21
Robot Pompier Autonome
23 / 27
Problèmes Rencontrés et Approches Adoptées
07
Difficultés & Solutions
Problèmes rencontrés et approches
Problème :
Conflit de timer ESP32 avec le servo-moteur
Solution :
Utilisation de ESP32Servo::allocateTimer(0) + setPeriodHertz(50) pour allouer un timer matériel dédié au servo SG90. Changement du GPIO de 13 vers 19.
Problème :
Fausses détections des capteurs IR (lumière ambiante)
Solution :
Ajout d'une vérification d'état logique LOW actif + délai de 20 ms entre chaque itération de boucle pour stabiliser les lectures.
Problème :
Blocage de la boucle pendant le balayage servo
Solution :
Implémentation d'un break conditionnel dans la boucle sweepServo() : si FC redevient HIGH pendant le balayage, le sweep s'interrompt immédiatement.
Problème :
Instabilité de la mesure ultrasonique
Solution :
Ajout d'un timeout de 25 ms dans pulseIn() et retour de 999 cm si aucun écho reçu, évitant un blocage de 1 s dans la boucle.

## Slide 22
PLAN DE LA PRÉSENTATION :
Sommaire
01
Introduction & Problématique
Contexte, motivation, objectifs
02
Cahier des Charges
Spécifications fonctionnelles et techniques
03
Architecture Matérielle
Composants, schéma de connexion
04
Architecture Logicielle
Diagramme de flux, algorithme principal
05
Implémentation Arduino / ESP32
Code source, bibliothèques utilisées
06
Tests & Validation
Résultats expérimentaux, mesures
07
Difficultés & Solutions
Problèmes rencontrés et approches
08
Conclusion & Perspectives
Bilan et améliorations futures
Robot Pompier Autonome
25 / 27

## Slide 23
Robot Pompier Autonome
26 / 27
Bilan du Projet
Ce que nous avons réalisé
Conception d'un robot autonome complet sur ESP32
Détection multi-directionnelle du feu (5 capteurs IR)
Navigation intelligente avec évitement d'obstacles
Système d'extinction par pompe + servo balayage 160°
Affichage temps réel température et humidité (DHT22/LCD)
Code modulaire et documenté avec 9 fonctions dédiées
100% des tests fonctionnels validés avec succès
Compétences Acquises
Programmation ESP32
Électronique embarquée
Traitement capteurs
Contrôle moteurs PWM
Tests & Validation
08
Conclusion & Perspectives
Bilan et améliorations futures

## Slide 24
Robot Pompier Autonome
27 / 27
Améliorations & Perspectives Futures
08
Conclusion & Perspectives
Bilan et améliorations futures
Connectivité Wi-Fi / IoT
Exploiter le Wi-Fi intégré de l'ESP32 pour envoyer des alertes en temps réel (e-mail, SMS, application mobile) lors de la détection d'un incendie.
Vision par Caméra + IA
Intégrer une caméra OV2640 et un modèle de deep learning (TensorFlow Lite) pour une détection visuelle plus précise et la localisation de la source.
Cartographie de l'Environnement
Ajouter un capteur LiDAR ou une caméra stéréo pour construire une carte 2D de l'espace et planifier des trajectoires optimales vers le feu.
Résistance Thermique
Concevoir un boîtier résistant à la chaleur et utiliser des matériaux ignifugés pour permettre une opération à proximité directe des flammes.
Autonomie Batterie
Remplacer l'alimentation filaire par une batterie LiPo 11.1V avec circuit de recharge et gestion d'énergie pour une autonomie de 30–60 minutes.
Coordination Multi-Robot
Déployer une flotte de robots communicants via Wi-Fi pour une couverture plus large, avec algorithme de coordination décentralisée.

## Slide 25
MERCI POUR
VOTRE ATTENTION
Questions & Démonstration
Robot Pompier Autonome